AMPLIFICADOR    de   1 KW    HF   -  PLUS 2   EA-1-KO

Original de : Ramón Carrasco Caríssimo; Ponferrada (León-España)

El presente montaje describe como construir un amplificador lineal que cubra desde la banda de 6 metros hasta la de 80 metros – se le puede añadir la banda de 160 mts con una bobina accesoria-

Utiliza una válvula Rusa de bajo coste tipo GS-31b en clase AB1 ;  proporciona  en potencia alta  más de 1150 watios eficaces en todas  las bandas, y en potencia baja  400 watios eficaces, todo ello  con una excitación de 75 a 80  watios.

La válvula GS-31b , se puede conseguir a un precio comprendido entre los 80 y los 125 Euros.

La potencia de salida alta o baja, es seleccionada mediante el cambio de la tensión de polarización de cátodo, en el circuito regulador.

Se emplea como transformador de alta tensión, uno recuperado de un horno de microondas, con potencia de  1600 VA, tensión de 2.400 voltios e intensidad nominal de 0,75 amperios.

En el esquema se detallan los datos constructivos de bobinas y choques, así como consumos y corriente anódica de reposo.

En las fotografías que ilustran éste artículo, pueden verse los detalles del montaje para mejor comprensión.

La refrigeración de la válvula, en vez de realizarse con turbina, se hace con dos ventiladores  de los empleados en fuentes conmutadas de ordenadores , con medidas de 12x12 centímetros a 12 voltios; se emplea la técnica  denominada “flujo de aire cruzado”, con excelentes resultados y  bajo nivel de ruido.

Ésta versión incluye una célula de adaptación de cátodo, con una única bobina  para cubrir de 3,5 a 30 megaciclos,

de forma continua , logrando ajustar la adaptación del transceptor que actúe como excitador, con la entrada del amplificador para una ROE de 1:1 en todo el rango citado.

Para utilizar la banda de 6 metros, bastará con dejar el condensador variable de la adaptación en su mínima capacidad.

Otra característica del montaje es precisar menor potencia de excitación, con respecto a versiones anteriores, para obtener el máximo régimen de salida de radiofrecuencia.

ATENCIÓN A LAS ALTAS TENSIONES; SON MORTALES

Tensión de placa:  3.000 voltios

Corriente de placa:  hasta 850 mA

Corriente anódica de reposo:  100  mA  ajustable

Excitación máxima: 90 watios

Potencias de excitación / Salida :

con 10 watios =     300 wts de salida p.e.p

con 25 watios =     600 wts de salida p.e.p

con 50 watios =  1.000 wts de salida p.e.p

con 75 watios =  1.700 wts de salida p.e.p

Ganancia típica del amplificador : 11 dB + - 1 dB

Fig - 1 -  Esquema general de las fuentes de alimentación con tres transformadores.

Fig - 2 -    Esquema completo del amplificador

Fig - 3 - Aspecto frontal del amplificador .

Fig - 4 - Vista posterior: Uno de los ventiladores, los conectores y el ajuste de la corriente de reposo anódica

Fig - 5 - Válvula GS-31b con sus elementos asociados, choques y limitador de alta tensión

Fig - 6 -  Conexionado de la válvula por su parte inferior , y elementos de polarización

Fig -7 -  Vista  lateral superior del amplificador

Fig - 8 - Vista general de las fuentes de alimentación

Fíg - 9 -  Transformador de AT procedente de un horno de microondas

Fig - 10 -  Puente rectificador de onda completa y filtraje AT.

Fig  - 11 - Parte inferior de la etapa de RF mostrando sus elementos principales.

Fig - 12 -  Detalles de las bobinas L-1 y L-2, así como del conmutador de bandas S-1

Fig - 13 – Vista inferior del circuito de adaptación de RF remota para el cátodo de la GS-31b.

Fig - 14 – Detalles del circuito de sintonía de cátodo visto por arriba.

Fig - 15 -  Disposición del mando de sintonía remota de cátodo en el frontal

Fig  -16 -Vista inferior del amplificador con el coaxial de adaptación remota de cátodo

Fig - 17 - Amplificador listo para su utilización

Cualquier comentario o sugerencia será bien recibida en la dirección :  ea1ko@hotmail.com

Última edición : 28 de Febrero de 2.009